## Slide 1: 遺伝的アルゴリズムによる 適切なロボットの動きの模索
内村 圭佑

## Slide 2: 概要
・仮想的な4足ロボットが前進するモーターの動きを遺伝的アルゴリズムにより探索
・Unityの物理エンジンを用いたシミュレーション

## Slide 3: 要点
・遺伝子に基づいて動く
・ロボットの寿命は10秒
・寿命が尽きると次世代へ
・左へ進んでいる個体ほど、
次世代へと遺伝子を残せる

## Slide 4: マシン・遺伝子
・1ボディ, 4ブレード, 4モーター
・本体からの方向に対応する遺伝子分の回転
z
x
0
3
2
1

## Slide 5: 環境・適応度
・適応度＝z軸正方向への進行距離
・初期集団は乱数生成
・モーターは-2,-1,0,1,2の5段階の回転速度
Z

## Slide 6: 選択
・エリート保存戦略＋ランク戦略
Min(Rand(0,9), Rand(0,9))
Chart: 被選択率
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | … | N
系列 1 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0

## Slide 7: 交叉
・1遺伝子ごとに、選択された親の同箇所を継承
→親は2個体に限らない
ランク1
ランク2
ランク3
次世代
・・・
・・・
・・・
・・・

## Slide 8: 突然変異
・1遺伝子ごとに判定、10％で乱数生成
・20世代ごとに大変異、80％で乱数生成
ランク1
ランク2
ランク3
次世代（大変異）
次世代
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・

## Slide 9: 結果
局所解 確認できた中の最適解
前方向に飛び跳ねる 前後の足を固定して回転

## Slide 10: 結果例
Chart: 

## Slide 11: デモ
工夫点
ハイパーパラメータを簡単に変えられるように設計
Unityでの実装によるメリット
実験機体はプレハブを調整することで変更できる
環境も変えられる
床を傾けて「坂を登るロボット」
障害物を置いて「悪路を踏破するロボット」

## Slide 12: 考察
・大変異は必要だが、成長を妨げることがある
→スコアが収束してきたら大変異
・２つの親を選ぶ方式でなくても進化する
・フレームによる制御→方角による制御
目的・環境にあった遺伝子型の選定
・進化後、一部の遺伝子が実質無効

## Slide 13: 終わりに
修正箇所・修正案
・ブレードの方向も考慮する遺伝子型
・物理エンジンのランダム性による再現性の欠如
・フレームによる物理エンジン制御の欠点
・4本のモーターの遺伝子を統合
展望
・通常の交叉との比較による、親を2個体に限らない交叉の有効性を検証